# MEMORIAL DESCRITIVO

- OBJETO

O presente memorial tem a finalidade de descrever a execução do SISTEMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – do Município de Pinhal da Serra, nas Ruas Natalino Giordano e Avenida Luis Pessoa da Silva Neto – ambas na área central da cidade, com 351,00m de trecho em seção tubular enterrada (Ø 600mm), 346,00m de trecho em seção tubular enterrada (Ø 800mm), 13 bocas de lobo e 04 poços de visita.

- DADOS LOCAIS

As informações relativas a topografia e hidrologia e demais condições, foram obtidas pelo Departamento de Engenharia, para elaboração do projeto que contém cotas, dimensões e trechos bem definidos para uma perfeita execução da obra.

- LOCAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser locada com rigor, obedecendo o projeto quanto ao perfeito alinhamento entre trechos previstos para mudança de direção ou declividade,  respeitando as cotas de níveis do projeto.

- ESCAVAÇÃO

As valas serão abertas de acordo com as cotas estabelecidas em projeto, e largura suficiente para: manuseio, assentamento e rejuntamento nos trechos das tubulações de seções circulares. As valas com profundidade acima de 2,00 metros deverão ser escoradas utilizando-se as melhores técnicas.

5.	FUNDO DE VALAS

Seção tubular: haverá regularização conforme as cotas topográficas e apiloamento do fundo das valas com o próprio material escavado.

- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

As galerias serão executadas com tubos de concreto armado de seção circular Ø 60 e Ø 80 cm (CA-2), tipo macho/fêmea de acordo com as normas da ABNT, e deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.

- REATERRO

O reaterro será executado sem controle do grau de compactação, não devendo conter nenhum tipo de detrito (exemplo: pedras, restos de vegetais, etc.); sendo manualmente nos 20 cm acima da geratriz superior do tubo; e o restante será feito mecanicamente com sapo, com grau de umidade de acordo com a necessidade, sendo executado somente após a verificação do alinhamento e rejuntamento dos tubos. O reaterro será feito com o próprio material escavado.

- BOCA DE LOBO e POÇO DE VISITA

Os fundos das bocas de lobo serão executados em concreto armado com traço 1:3:4; a alvenaria em tijolos comum  de 1 vez, assentados com argamassa mista no traço 1:2:8, e revestimento com argamassa no traço 1:3. As BL’s terão tampas de grades com dobradiças com ferro Ø 6,3 mm CA-60B; e 20 barras de ferro chato 2” x 3/8” a cada 5cm e comprimento de 49 cm, sobre cantoneira 1.1/4” x 3/16”, conforme detalhes de projeto.

Pinhal da Serra -RS, Julho de 2011.

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES					             IVANDRO BIRCK

Eng° Civil – CREA-RS 70.952-D					             Prefeito Municipal