MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial visa descrever os serviços e materiais a serem utilizados para a ampliação e reforma da Escola Municipal Professor Tadeu Silveira, com uma área de 378,00 metros quadrados, cercamento e arquibancada no ginásio de esportes, sito a Rua Sete de Setembro, na cidade Pinhal da Serra – RS, de propriedade da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, como segue:

1) Cercamento: será executado cercamento com vigas de baldrame, pilares de concreto armado e cerca metálica, nas divisas do terreno conforme indicado em planta e será construída viga de baldrame em concreto armado nas dimensões de 0,20m x 0,30m, armado com dois ferros de ½ polegada e dois ferros de 3/8 polegada, estribados com ferro 4.2 a cada 20cm, os pilares de concreto armado serão a cada 4m e deverão ser armados com 4 ferros de 3/8 e estribados com ferros de 4.2 a cada 20cm, a cerca metálica será de ferros mecânico de ½ polegada fixados em três travessas de cantoneira ¼ por uma polegada.

2) Portões: serão executados em ferro mecanico de ½ polegada e fixados em quatro travessas de ¼ por 1 polegada, e serão em duas folhas de abrir.

3) Muro de contenção e Rampa de Acesso: será executado em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento e areia, sendo que o muro recebera fundações em sapatas de concreto armado nas dimensões 0,60m x 0,60m a cada 4 m, sobre as sapatas será executada viga de baldrame em concreto armado com 2 barras de ferro ½ polegada, 2 barras de ferro 3/8, estribadas com ferro 4.2 a cada 20cm, pilares em concreto armado a cada 4m e armados com 4 ferros de 3/8 e estribados com ferro 4.2 a cada 20cm, e ainda viga de respaldo em concreto armado com 2 ferros de 3/8 e 2 ferros de 5/16, estribados a cada 20cm com ferro 4.2, na rampa de acesso será executado ainda piso em concreto com 8cm sobre leito de brita 1 de 5cm.

4) Reboco: será executado reboco e emboço sobre as alvenarias de bloco de concreto armado, com argamassa de cimento e areia.

5) Fossas: será executada a colocação de dois conjuntos de fossas e filtros, atendendo separadamente os blocos de sala de aula, e administrativo, com dimensões que tenham como capacidade liquida 1980L em cada unidade de fossa e cada unidade de filtro.

6) Calhas: serão colocados 368ml de calhas corte 33, com chapa de 0,50 galvanizada em toda extensão dos beirais dos blocos administrativos e de salas de aula

7) Grama em leiva: será executado grama em leiva do tipo sempre verde, em 280m² que devera ser colocada sobre leito preparado com terra preta, com bom teor de matéria orgânica.

8) Arquibancadas: será executa conforme projeto arquibancadas em estrutura metálica em tubos de perfil U de 40mm x 100mm x 40mm, chapa 2,65, devidamente encaixados e soldados, pintados com tinta esmalte sintético, fixados sobre sapatas metálicas e a estrutura devera ser revestida com madeira de primeira qualidade do tipo pinheiro, cedrinho ou similar.

Pinhal da Serra, 10 Outubro de 2011

_______________________________

José Fernando Kuhn Adames

Engenheiro Civil

CREA/RS 70952-D

CREA/SC 54106